II.  ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ:

| L.p. | URZĄDZENIE | Ilość | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| STRONA SIECIOWA |
| 1. | Wymiennik płytowy instalacji c.o. typ CB110-30M, moc–275,0kW ps=4,40kPa, pi=18,40kPa + kpl. króćców przyłączeniowych + izolacja termiczna | 1 | f-my Alfa Laval |
| 2. | Filtroodmulnik magnetyczny typu FOM BIS DN50,PN16 | 1 | f-my „INSTALMET” |
| 3. | Zawór regulacji przepływu typu Hydrocontrol VTR G11/2” | 1 | f-my Oventrop |
| 4. | Filtr mechaniczny FS-1 DN50, PN16 | 1 | f-my „POLNA” |
| 5. | Regulator pogodowy typu MN550-X-com + ekran dotykowy | 1 | f-my „SATCHWELL” |
| 6. | Manometr tarczowy zakres 01,6MPa, kl. dokł. 0,6 | 1 | f-my „KFM” |
| 7. | Manometr tarczowy zakres 01,6MPa, kl. dokł. 1,6 | 2 | f-my „KFM” |
| 8. | Termometr techniczny 0150oC | 3 | f-my „KWT” |
| 9. | Zawór regulacyjny typu Venta V241 DN25 (G1”), PN16 Kvs=10,0m3/h (c.o.) + złącze G1” z uszczelnieniem specjalnym do montażu po stronie sieciowej | 1 | f-my „T.A.C” |
| 10. | Siłownik typu Forta M400 | 1 | f-my „T.A.C” |
| 11. | Czujnik temperatury zewnętrznej typu STO 600 | 1 | f-my „T.A.C” |
| 12. | Czujnik temperatury wody typu STP 120-120, zanurzeniowy; l=120mm, zakres -40+120 OC | 2 | f-my „T.A.C” |
| 13. | Licznik ciepła typu MULTICAL® + ultradźwiękowy przetwornik przepływu ULTRAFLOW 54 DN40, Qnom.=10,0m3/h + para czujników Pt500 z tulejami | 1 | f-my „KAMSTRUP POWER” |
| 14. | Zawór kulowy kołnierzowy DN50 PN25 | 2 | f-my „EFAR” |
| 15. | Zawór kulowy z koń. do spawania DN 20, PN25 | 2 | f-my „EFAR” |
| 16. | Zawór kulowy z koń. do spawania DN 32, PN16 | 2 | f-my „EFAR” |
| 17. | Zawór kulowy z koń. do spawania DN 50, PN16 | 1 | f-my „EFAR” |
| 18. | Zawór kulowy z koń. do spawania DN 20, PN16 | 2 | f-my „EFAR” |
| 19. | Przetwornik ciśnienia typ AS/0…1,6MPa/0…10V/M | 2 | f-my „APLISENS” |
| 19A | Zawór regulacji ciśnienia typu AVP G1”, Kvs=8,0m3/h, na powrót, zakres nastaw 0,2-1,0 bar + zestaw przyłączeniowy + zestaw rurki impulsowej | 1 | f-my „DANFOSS” |
| STRONA INSTALACYJNA |
| 20. | Pompa obiegowa c.o. - typ MAGNA3 50-120F | 1 | f-my „GRUNDFOS” |
| 21. | Filtroodmulnik magnetyczny typu FOM BIS DN65, PN6 | 1 | f-my „INSTALMET” |
| 22. | Przeponowe naczynie wzbiorcze typu N250/6, PN6 | 1 | f-my "Reflex" |
| 23. | Manometr techniczny zakres 00,6MPa | 6 | f-my „KFM” |
| 24. | Termometr techniczny 0100oC | 4 | f-my „KWT” |
| 25. | Zawór bezpieczeństwa, stałonastawny, membranowy typ 1915 wlk. 11/4”, potw.=0,4 MPa | 1 | f-my „SYR” |
| 26. | Przetwornik ciśnienia typ AS/0…0,6MPa/0…10V/M | 2 | f-my „APLISENS” |
| 27. | Reduktor ciśnienia typu 6243.1 DN15 G1/2” zakres 1,5-5bar | 1 | f-my „Syr” |
| 28. | Złącze samoodcinające SU G1” | 1 | f-my „REFLEX” |
| 29. | Zbiornik wody uzupełniającej o poj. 250dm3 | 1 |  |
| 30. | Elektryczny regulator dwunastawny poziomu typu ERH-01-06-1 | 1 | f-my "Controlmatica ZAP PNEFAL"S.A. |
| 31. | Zawór pływakowy VR170 G1/2” z pływakiem ze stali nierdzewnej ZN170, tr do 90oC | 1 | f-my "HONEYWELL" |
| 32. | Zawór kulowy mufowy d=15mm | 1 | f-my „EFAR” |
| 33. | Zawór kulowy mufowy d=20mm | 4 | f-my „EFAR” |
| 34. | Zawór kulowy mufowy d=25mm | 2 | f-my „EFAR” |
| 35. | Zawór kulowy mufowy d=50mm | 4 | f-my „EFAR” |
| 36. | Zawór kulowy mufowy d=65mm | 2 | f-my „EFAR” |
| 37. | Zawór zwrotny mufowy d=15mm | 1 | f-my „EFAR” |
| 38. | Zawór zwrotny mufowy d=25mm | 1 | f-my „EFAR” |
| 39. | Zawór zwrotny mufowy d=65mm | 1 | f-my „EFAR” |
| 40. | Wodomierz JS-1,5; DN15, Qn = 1,5 m3/h do wody gorącej Tmax=90oC | 1 | f-my „METRON” |
| 41. | Pompa uzupełniająca typ CM 1-4 | 1 | f-my "GRUNDFOS" |
| 42. | Rozdzielacz instalacji c.o., DN100 | 2 |  |